## Slide 2
12 传感器与控制机制

## Slide 3
说一说，我们身边有哪些传感器？
我们身边的传感器

## Slide 4
我们身边的传感器

## Slide 5
压力传感器
红外传感器
超声波传感器
我们身边的传感器

## Slide 6
手机里的传感器
我们使用的智能手机里有哪些传感器？

## Slide 7
手机里的传感器

## Slide 8
手机里的传感器
光线传感器
麦克风
重力传感器
霍尔传感器
陀螺仪
距离传感器
……

## Slide 9
传感器指能检测、采集物理世界的各种信息，并将信息转化为以电信号形式表示的数据采集设备。
传感器的定义

## Slide 10
1. 检测、采集物理世界的各种信息。
2. 将信息转化为以电信号形式。
传感器的功能
物理信号
传感器
电信号
转换
光照
声音
温度
湿度
…
检测采集

## Slide 11
智能家居

## Slide 12
如何获取温度和湿度数据？

## Slide 13
项目：简易室内温湿度监测控制系统
硬件：卡片式计算机系统、温湿度传感器、面包板、连接导线。
软件：Python编程环境。
目标：
1. 搭建温湿度获取系统
2. 获取温度和湿度数据
3. 对数据进行校验筛选
4. 实现温湿度控制功能
传感器获取数据
实现对温湿度的控制
程序读取数据
程序筛选数据

## Slide 14
温湿度传感器介绍
温湿度传感器，是用于获取环境中的温度和湿度数据的传感器，包括一个感湿元件和一个测温元件，以及一个高性能8位单片机。

## Slide 15
温湿度传感器的原理简介
湿度传感器，采用功能高分子膜涂敷在陶瓷衬底上，形成阻抗随相对湿度变化的敏感部件。
温度传感器，由2或3种金属氧化物组成热敏电阻，其原理为电阻值随着温度上升而迅速下降 。
敏感材料

## Slide 16
温湿度传感器的输出信号
模拟传感器
数字传感器
物理信号
传感器
模拟信号
模数转换
光照
声音
温度
湿度
……
数字信号

## Slide 17
温湿度传感器的参数介绍
工作电压范围：3.3V—5.5V
工作电流 ：平均0.5mA
测量范围：湿度20－90％RH，温度0－50℃
精度 ：湿度±5%，温度±2℃

## Slide 18
温湿度传感器的引脚介绍
VCC引脚接电源正极
GND引脚接电源负极
DATA引脚接数据输出

## Slide 19
温湿度传感器的数据格式
数据输出采用单总线数据格式，数据分为整数部分和小数部分，输出 40 位数据，高位先出。
8bit 湿度整数数据 +8bit 湿度小数数据+8bit 温度整数数据 +8bit 温度小数数据+8bit 校验位。

## Slide 20
实践1：系统环境搭建
连接鼠标、键盘、显示器等设备，
接通电源。
搭建卡片计算机系统：

## Slide 21
实践1：系统环境搭建
白色导线接3.3v端口（1号）
黑色导线连接GND端口（5号）
灰色导线连接输入输出端口（6号）
连接温湿度传感器模块：

## Slide 22
实践2：程序执行和数据读取
运行Python3编程环境
打开test1.py程序文件
路径：pi\desktop\program
执行程序，观察传感器的输出数据

## Slide 23
程序主要功能讲解
1. 接收启动
2. 数据读取
数据接收：接收40为二进制数值、存储到data列表中
数据解析：把40位二进制数按功能分解为5个8位数据
数据转换：把5个二进制数转换为十进制数
3. 数据输出
（详见程序代码）

## Slide 24
实践3：数据的校验和筛选

## Slide 25
数据校验方法1：量程校验
传感器的测量范围：
温度：0～50 ℃
湿度：20～90 ％RH

## Slide 26
参考程序代码

## Slide 27
数据校验方法2：校验码校验
温湿度传感器一次传送40位的数据。并且数据前16位是与湿度相关的，中间16位是与温度相关的，最后8位是用来校验的。校验方法如下：
校验成功，证明这一次的温湿度是结果正确的。

## Slide 28
参考程序代码

## Slide 29
校验后程序执行结果示范

## Slide 30
问题扩展：数据的应用
舒适温度：舒适环境温度的范围是17～26℃。
舒适湿度：健康的湿度环境范围是45%～65%。
当温度不在这个范围内，能否增加一个报警功能，如何实现？
硬件和软件应如何修改？
说出你的想法，并动手实践。

## Slide 31
解决办法提示
1. 增加报警灯
2. 报警灯端口设置
3. 报警程序代码

## Slide 32
实践环节4：数据应用和控制
1. 报警灯的安装和端口设置

## Slide 33
实践环节4：数据应用和控制
2. 报警程序代码

## Slide 34
完成效果示范

## Slide 35
数据的应用
1. 直接应用：电子温湿度计。
2. 简单控制：温湿度自动报警系统。
3. 物联网、信息系统：智能家居、智能温室。

## Slide 36
课程总结
传感器的概念：
传感器指能检测、采集物理世界的各种信息，并将信息转化为以电信号形式表示的数据采集设备。
温湿度传感器的信息获取：
接收启动、数据读取、数据筛选、数据输出。
传感器数据的校验和筛选：
量程校验、校验码校验。
传感器数据的应用和控制：
应用数据执行控制功能。

## Slide 37
谢谢观看
Thanks for watching