## Slide 2
3 局域网和广域网

## Slide 3
体验探索：我的一天
分析我的一天，从早晨起床到晚上睡觉，从家里到学校，从学习到生活，哪些地方用到了网络呢？

## Slide 4
分组活动1：
以一个熟悉的功能强大的信息系统为例，它是通过网络将哪些相关的信息系统连接起来的（画出示意图）。
信息系统与通信网络

## Slide 5
分组活动2：
讨论如果没有网络，你们使用的信息系统还能正常使用吗？
信息系统与通信网络

## Slide 6
实践活动：
网络的分类标准很多，利用网络查询，按网络覆盖的地理范围大小，网络可以怎么划分？简单说一说各自的特点？
局域网与广域网

## Slide 7
局域网与广域网
按网络覆盖的地理范围大小，把计算机网络划分为局域网和广域网。
局域网
广域网
城域网
因特网是覆盖最大范围的广域网

## Slide 8
思考1：
A、B两地间有公交专线，早高峰期间从A地到B地，你觉得是坐公交快，还是自己开车快？为什么？
如果从你的计算机传送一张照片到你朋友的计算机，你认为比较快、较直接的方式是什么？
数据交换技术

## Slide 9
数据交换技术
1.电路交换
采用电路交换技术时，需要在通信双方之间建立一条通道，所有的数据都通过这条通道实时传输。

## Slide 10
思考2：电路交换的优缺点？
数据交换技术
1.电路交换

## Slide 11
2.报文交换
要求在通信双方之间建立物理通道，发送方把发送的数据作为整体发给网络中的交换设备，这些交换设备依次传递，最终把数据发送到目的地。
存储——转发
数据交换技术

## Slide 12
2.报文交换
存储——转发
数据交换技术
思考3：报文交换技术的优缺点？

## Slide 13
分组交换与报文交换相似，但分组交换时每次传送的数据长度是有限的，原来的信息会按照限定大小分成许多个“小包”，然后分别发送这些“小包”。
3.分组交换
数据交换技术

## Slide 14
虚电路交换：发送方和接收方建立一条逻辑通道，按顺序传输数据“小包”。
发送方
接收方
类比：一个快递员将包裹分为若干份，从出发点到目的地寻找一条路线，依次将包裹按这一路线送达。
3.分组交换
数据交换技术

## Slide 15
发送方
接收方
组装
3.分组交换
数据交换技术
数据报交换：不同的数据 “小包”可以通过不同的路径到达目的地，先发的不一定先到，需要根据次序重新组装。
类比：若干个快递员将若干份有次序信息的包裹，按照不同的路线，从出发点到达目的地。

## Slide 16
电路交换
报文交换
分组交换
数据交换技术
你觉得这些图分别代表了哪种数据交换方式？

## Slide 17
分组活动3：
根据三种数据交换技术的特点，分别指出适用的场合。
数据交换技术
1.电路交换
2.报文交换
3.分组交换
适合实时要求高的交互性传输。
提高网络使用率，传输延时。
兼有两者的优点。

## Slide 18
1.体验探索“我的一天”——感受网络的作用。
2.分组活动1——信息系统与通信网络的关系。
3.实践活动——局域网与广域网。
4.类比生活中的实例——三种数据交换技术的数据传输过程及特点。
总结归纳

## Slide 19
上网搜索什么是网络拓扑？
拓展作业

## Slide 20
谢谢观看
Thanks for watching