## Slide 2
4 通信网络的结构

## Slide 4
学生活动
01
02
03
04
认识网络拓扑
运用网络拓扑
认识并运用子网掩码
网络连通综合实践活动

## Slide 5
活动1：认识网络拓扑
1.现有A、B、C、D、E、F共6个地点，需要修路实现互通，分布如下图所示，请同学们尝试画出尽可能多的保证6点相互可达的方法？
评价标准：依据方案个数评分。
方案数 | 3种 | 4种 | 大于4种
分值 | 1分 | 2分 | 3分

## Slide 6
活动1：认识网络拓扑
2.请选出最优的方案，并说明其优势及不足。
评价点：
优势：
不足：
① 建设角度（距离、成本等）
② 运行角度（效率、稳定性等）
③ 故障角度（事故率、排障难易度等）
④ 可拓展角度（可扩充性等）
根据评价点个数及合理性 | 分值
含1个评价点且合理 | 1
含2个评价点且合理 | 2
含大于2个评价点且合理 | 3

## Slide 7
常见的网络拓扑结构
总线状
环状
星状

## Slide 8
总线状工作原理
发送方
接收方
忽略
忽略
忽略

## Slide 9
环状工作原理
发送方
接收方
忽略
忽略

## Slide 10
星状工作原理
发送方
接收方
忽略
忽略
忽略
中心
设备

## Slide 11
混合状工作原理
总线状
星状

## Slide 12
学生活动
01
02
03
04
认识网络拓扑
运用网络拓扑
认识并运用子网掩码
网络连通综合实践活动

## Slide 13
活动2：运用网络拓扑
1.以小组为单位，分析教室中的计算机网络，绘制网络拓扑图。
路由器
交换机
台式机计算机
笔记本计算机
2.总结绘制网络拓扑图的具体步骤。

## Slide 14
活动2：运用网络拓扑
1.分析教室中的计算机网络，绘制网络拓扑图。

## Slide 15
活动2：运用网络拓扑
2.总结绘制网络拓扑图的具体步骤。
步骤1：明确网络中的各种设备及数量。
步骤2：依据连接线路，绘制网络拓扑。
3.相关设备认知
局域网交换机：用于连接多个终端设备。
路由器：用于连接因特网中各局域网、广域网的设备。

## Slide 16
学生活动
01
02
03
04
认识网络拓扑
运用网络拓扑
认识并运用子网掩码
网络连通综合实践活动

## Slide 17
IP地址：
子网掩码：
192 . 168 . 1 . 66
255 . 255 . 255 . 192
11000000 10101000 00000001 01000010
11111111 11111111 11111111 11000000
活动3：认识并运用子网掩码
任选组内一台设备查看其IP地址，子网掩码，并计算子网号。

## Slide 18
网络号
11000000 10101000 00000001 01
11000000 10101000 00000001 01000010
IP地址：
子网掩码：
11111111 11111111 11111111 11000000
000010
主机号
子网号
与运算
计算子网号的逻辑步骤：
①IP地址、子网掩码均转化为二进制。
②IP地址与子网掩码做与运算。
活动3：认识IP地址
任选组内一台设备查看其IP地址，子网掩码，并计算子网号。

## Slide 19
学生活动
01
02
03
04
认识网络拓扑
运用网络拓扑
认识并运用子网掩码
网络连通综合实践活动

## Slide 20
1组笔记本IP地址：192.168.1.66
台式机IP地址：192.168.1.67
2组笔记本IP地址：192.168.1.68
台式机IP地址：192.168.1.69
3组笔记本IP地址：192.168.1.130
台式机IP地址：192.168.1.131
4组笔记本IP地址：192.168.1.132
台式机IP地址：192.168.1.133
子网号
01
01
10
10
各组IP地址汇总
活动4：综合实践活动
以小组为单位，使用ping命令，完成组间连通测试并记录实验数据，根据实验结果，思考如何实现各组均能互连。
举例：ping 192.168.1.66

## Slide 21
1组笔记本IP地址：192.168.1.66
台式机IP地址：192.168.1.67
2组笔记本IP地址：192.168.1.68
台式机IP地址：192.168.1.69
3组笔记本IP地址：192.168.1.130
台式机IP地址：192.168.1.131
4组笔记本IP地址：192.168.1.132
台式机IP地址：192.168.1.133
子网号
01
01
10
10
活动4：综合实践
1.组间连通测试结果
结论：同颜色IP地址间可以互相ping通，不同颜色间ping不通。

## Slide 22
逻辑连接：
物理连接：
1．2组的子网号为01
1．2组连接在1号交换机
3．4组的子网号为10
3．4组连接在2号交换机
活动4：综合实践
2.影响组间连通测试的原因

## Slide 23
方法1：
方案2：
扩大子网范围，修改子网掩码，使1、2、3、4组在同一个子网内
通过路由器，实现2个子网的链接
配置路由命令，实现2个子网的链接
修改子网掩码为：255.255.255.0
活动4：综合实践
3.实现各组均能互联的方法

## Slide 24
通信网路的结构
通信网络
①建设
②运行
③故障
④扩展
①总线状
②环状
③星状
①设备及数量
②连接线
①十进制
②二进制
①网络号
②主机号
①转化
②与操作
物理结构
逻辑结构
评价的
逻辑层次
三种
基本结构
分析的
逻辑步骤
IP地址及子网掩码
网络拓扑
表
示
结
构
子网
划分
联通测试

## Slide 25
1.结合学生活动一抽象出的评价点层次，分析总线状、环状及星状三种网络拓扑的优势与不足。
2.若学校新建了5个机房，每个房间有25台机器，给定一个网络地址空间：192.168.1.0，现在需要将教学机房划分为5个子网。请画出一个机房的网络拓扑结构并通过子网掩码实现对5个机房的子网划分。
课后作业

## Slide 26
谢谢观看
Thanks for watching