## Slide 2
6 组建无线局域网

## Slide 3
第3课：通过连接无线局域网访问互联网

## Slide 4
该星状网络拓扑结构的中心设备是 。
无线路由器
接入互联网
局域网交换机：
路由器：
用于连接多个终端设备。
用于连接各局域网、广域网的设备。
温故启新

## Slide 5
学生活动
01
02
通过连接无线局域网接入互联网
组建并管理无线局域网
（进阶活动）

## Slide 6
1.以小组为单位，通过排障，让本组所有设备成功访问互联网并记录其IP地址。
无线Wi-Fi名称
Wi-Fi-B
Wi-Fi-A
密码
xxjs2018
2018xxjs
接入组号
第1组、第2组
第3组、第4组
活动1：通过连接无线局域网接入互联网

## Slide 7
1.以小组为单位，尝试通过连接无线局域网访问互联网。
连接成功，请查看本机IP并记录；连接不成功，请分析原因并解决。
无线连接失败的原因
解决办法
无线路由器未开启
开启无线路由器
未发现无线网卡
安装无线网卡
连接了错误的无线网络
确保用户名、密码正确
设备的无线功能未开启
开启无线连接功能
无线网络具有连接用户数限制
增加允许连接数
无线网路配置错误，无法连接互联网
登录无线路由器，修改配置
物理连接错误
逻辑连接错误
活动1：通过连接无线局域网接入互联网

## Slide 8
2.使用台式机或笔记本进行组间连通测试。
例：ping 192.168.1.12
连接设备的IP地址
是否连通
连接设备类型
连接组
结论：网络号相同则可以ping通，不同则ping不通。
活动1：连接无线局域网

## Slide 9
2.使用台式机或笔记本进行组间连通测试。
方法1：
使Wi-Fi-A、Wi-Fi-B的网络号相同
错误
方案3：
通过路由器，实现2个子网的链接
正确
方案2：
所有设备接入同一个Wi-Fi中
正确
活动1：连接无线局域网

## Slide 10
1.尝试组建无线局域网并总结组建步骤。
连接无线路由器
方法①：网线连接，将网线的一端插入路由器的LAN口（白色口），另一端接入设备。
方法②：无线连接，连接无线路由器默认Wi-Fi，
默认Wi-Fi名称的一般格式为：品牌名_MAC地址后4位。
访问路由器
通过无线路由器品牌指定的域名访问并设置路由器。
小米：miwifi.com
活动2：组建无线局域网

## Slide 11
学生活动
01
02
通过连接无线局域网接入互联网
组建并管理无线局域网
（进阶活动）

## Slide 12
组建步骤
1.连接无线路由器
2.访问无线路由器
3.设置无线Wi-Fi的名称
4.设置无线Wi-Fi的密码
5.设置无线路由器密码
6.连接无线Wi-Fi（检测）
活动2：组建无线局域网
1.尝试组建无线局域网并总结组建步骤。

## Slide 13
设置最大连接数
通过设置DHCP地址池的范围
设置地址过滤
通过设置MAC地址过滤（黑白名单）
IP地址
台式机
设备名
笔记本
IPAD
手机
是否连通
活动2：组建无线局域网
2.组建成功后，进行组内连接测试并尝试进行相关操作。

## Slide 14
2.使用同一无线网的都是自己的同学、家人或朋友。大家都是熟人，应该没人会故意搞破坏。这种情况，还有必要设置无线网密码吗？为什么？
1.思考影响无线局域网信号强弱的因素有哪些？
课后作业

## Slide 15
谢谢观看
Thanks for watching